**学院网络监控系统

技术解决方案

**公司

目   录

一、系统概述	3

二、系统设计标准	4

三、系统需求分析	5

四、系统详细设计	6

4.1系统整体结构：	6

4.2系统拓扑图：	7

4.2.1．传输部分	8

4.2.2．监控中心	8

4.2.3．监控中心	10

五、设备参数与性能（详见投标文件报价表）	14

六、系统功能和特点	18

七、软件界面截图	22

# 一、系统概述

随着社会对于视频监控需要步伐的加快和高新技术的飞速发展，全社会对与网络数字视频信息化管理提出了更高的要求，建设一套综合性监控综合管理系统成为最好的解决办法。通过在一些场所、区域安装网络监控设备，在对主要区域和重要部位进行监视控制，直观地掌握现场图像资料，避免突发事情的发生。同时，全天24小时的图像记录还可以为主管部门提供事实依据。因此怎样建立一套安全、经济、方便管理的监控系统就显得非常重要。

集中远程视频监控系统是基于网络的全数字化视频监控和管理系统，采用标准的互联网通讯协议和先进的H.264视频编/解码技术；符合ISO/OSI开放系统互联标准；采用C/S、B/S相结合的体系模式；基于面向对象的开发技术，具备良好的扩充能力；人机界面友好，系统操作方便。完成信息采集、存储、传输、控制和统一管理的全过程，能够架构在各种专网/局域网/城域网/广域网之上，与现有网络设备实现无缝连接。

用户可利用系统内现有的网络资源和办公计算机，在监控中心实现对全部监控现场的监控，大大减轻日常人员巡视的工作量，便于及时发现危险隐患，保障安全生产，为远程无人职守岗位提供了完备、可靠的远程监控方案。

保卫处办公自动化系统：目前学校的招生数量连年增加，怎样对学校学生有一个较好的管理，保障高校学生的良好学习气氛，使学生、老师有一个良好的工作、生活环境，是学校保安工作应做的一件大事。优良的硬件设备为更好的完成保卫工作提供了可靠的保障，但是随着时代的进步，校园管理对于信息化管理的需求越来越高，光是依靠硬件设备无法提供更高效率的保卫工作，因此我们为项目免费赠送了一个保卫处办公自动化系统，随着Internet 的发展，信息技术的普遍，计算机软硬件的发展，对大学校园治安进行电子化管理的各项技术都已经成熟起来。实现大学校园治安的电子化管理不仅能节省学校的劳力、物力，而且有利于检查出目前学校管理的各种弊端，有利于更新管理方式，更好的为学校老师，同学服务。本系统的主要是用来加强学校的治安管理，强化各项安全工作，如水、电、防火等。系统主要是实现：办公室、治安工作、调研工作、消防工作、安全生产、校园交通、校园110、门卫工作、部门档案等功能。

# 二、系统设计标准

GBJ115-87			工业电视系统工程设计规范

GB50198-94		民用闭路监视电视系统工程技术规范

GB12322-90		通用性应用电视设备可靠性试验方法

GB12663-2001		防盗报警控制器通用技术条件

GB 4798.4-90		电工电子产品应用环境条件无气候防护场所使用

GB 2423.10-89		电工电子产品基本环境试验规程

GB/T17626.4		电快速瞬变脉冲群抗扰度试验

B/T17626.8		工频磁场的抗扰度试验

IEC364-4-41		保护接地和防雷接地标准

GB/T 14429-93		远动设备及系统-术语

GB/T 13926.n-92	工业过程测量和控制装置的电磁兼容性

ITU-T H.323		网络电视电话系统和终端设备标准

CCITT G.703		脉冲编码调制通信系统网路数字接口参数标准

YD 610-93			PCM基群信令接口设备技术要求和测试方法

ISO/IEC JTC	H.264视音频编解码标准-视听对象的编码

ITU H.264	视音频编解码标准

IEC60870-5-104	远动网络传输规约

IEEE802.3			10BASE-T 以太网接口标准

IEEE802.3U		100BASE-TX快速以太网接口标准

# 三、系统需求分析

根据小区的特点，及整个系统的实际情况。我们对整个系统进行了详细的分析，总结出了小区监控管理系统应具有如下的功能要求：

- 系统技术水平先进、运用现代监控技术。

- 系统具有可升级性和可扩容性。

- 系统具有可设置性，管理人员可根据需要对系统进行设置。

- 可实现24小时不间断监视。

- 系统基于B/S体系构成。

- 视频码率连续可调，帧率连续可调，音频码率可调。

- 系统支持多种协议(TCP/IP, ARP, ICMP, FTP, DHCP, HTTP，PPPoE，DNS，组播)。

- 中心可进行实时视频和音频预览、配置、控制。

- 支持动态IP地址的小区。

- 视频帧率、码率可根据带宽自动调节，不影响小区正常业务使用带宽。

- 多用户管理功能。

- 当前端网络断开、视频丢失、视频被遮挡能自动报警，上传中心。

- 外接双鉴红外探头、烟感探头、应急按钮等多种报警探头

- 在报警时能自动切换录像。

- 能实现语音对讲。

- 系统具有故障自我诊断、及简单故障恢复功能。

- 存储方式：采用前端视频服务器进行存储，通过网络可实现远程调阅录像资料。

# 四、系统详细设计

## 4.1系统整体结构：

集中远程监控管理系统可按行政区域划分，组网结构如图所示：

根据以上对用户需求的分析，由于小区分布地域比较广，系统采用集中管理机制，运用C/S架构，对系统内所有设备和用户端进行集中管理、远程设置、远程升级、远程维护。将整个系统的管理、维护工作集中到一台服务器。对于网络中各项远程报警、视音频终端设备的维护，管理员不必到达设备现场，在远程就可监测设备运行状态，修改设备的各项参数，既提高了设备维护效率，又节省了人力与时间，也便于整个系统的管理，使整个监控系统的可靠性得到有力保障。

## 4.2系统拓扑图：

## 4.2.1．传输部分

视频监控业务的承载载体是网络，根据用户内部地理位置、管理方式的不同，选用灵活多变的组网方式以满足用户持续需求。网络采用三层架构模式，即：核心层、会聚层、接入层，将核心层与会聚层构成的网络称为骨干网。如下图所示，

把相对集中的接入层交换机通过会聚交换机汇集起来连接到核心交换机（右侧），分散的节点直接连接到核心交换机（左侧）。

核心交换机支持千兆交换技术，会聚层交换机支持千兆端口，通过堆叠或增加模块来提高接入端口密度，支持SNMP网管协议，便于对所有网络设备状况进行监控和管理。会聚层交换机与核心层交换机之间选用单模1000Base-LX长波千兆光纤进行连接。

## 4.2.2．监控中心

监控中心设在各区/管理中心，主要由集中存储服务器、超级客户端、网络设备、不间断电源等设备组成。每个监控中心主要负责监管所辖区域的50个小区，负责这些小区视频数据的实时浏览、集中存储备份、报警消息接收处理等功能。

4.2.2.1集中存储服务器：

集中存储软件对于前端没有存储功能的网络视频服务器尤为适用。也适用于一些重要的录像文件在前端不适合保存的，可以集中存储在后端集中存储主机上。该功能可以设置集中存储计划，从而在集中存储主机上实现定时文件存储功能。每个监控中心设置一台存储主机，安装并运行RNSS的集中存储软件，并在监控中心中统一注册，从而实现本50个小区的网络集中存储功能。系统支持多用户检索录像资料，经授权的操作员或领导可以事后观看相应的录像剪辑，

存储方案的选择：

1、集中存储

集中录像的方式可选择使用计划录像和移动侦测录像两种方式。

两种实现方式对比如下：

- 方案一.远程存储服务器接收DVS的移动侦测报警消息,从而触发远程录像.

该方案优点:

所需存储容量少，节省投资。

该方案缺点:

通过网络接收报警消息，触发远程录像，无法实现提前预录的功能，无法保证移动侦测事件发生后，远端触发录像事件的及时性。可能会出现录像滞后，误报产生多余录像，不报导致丢失重要录像等情况。

如果用户对于录像资料的提前预录功能以及录像资料的及时性精确性要求比较高，则不适合采用此方案。

- 方案二.远程存储服务器在布防时段内（如全天24小时内），做计划录像,不论动态静态画面全部进行存储.

该方案优点:

可保证录像资料的完整性。因为只要在布防时段内的录像文件全部存储到服务器上，不会产生不录像，滞后录像等丢失关键资料的风险。

该方案缺点:

产生的录像文件更大，更多。需要远程存储服务器配置较大容量的磁盘。增加磁盘存储设备的投资。

该方案对于画面以动态图像为主的应用比较适用。

4.2.2.2超级客户端：

超级客户端主要通过双显示器，分别显示电子地图操作界面和通道图像预览界面。

在电子地图操作界面上通过树和电子地图两种设备列表方式方便快速地定位前端设备，能对地图进行放大、缩小、拖动等操作。

能够主动检测前端设备的状态（硬盘使用情况、摄像头工作是否正常、主机工作是否正常、报警探头的状态等）。能够接收前端报警探头的报警信号，并进行声光提示，联动图像，联动电子地图。对前端报警探头进行布防、撤防、报警解除等操作。

超级客户端双屏显示操作界面如下图所示：

## 4.2.3．监控中心

监控中心设在总管理中心，主要由系统管理服务器、WEB服务器、电视墙服务器、超级客户端、网络设备、不间断电源等设备组成。监控中心能够监视整个系统范围内上传的视频信息，能够对全范围内所需要的视频数据进行存储和管理，在必要时应能够对各现场监视设备进行远程控制。

系统采用省中心统一认证，各监控中心分层管理的结构。

具体实现方式：在中心设置系统管理服务器，作为系统统一认证服务的中心，任何客户端登录系统时，都将通过网络到省中心的管理服务器验证身份，获取相应的权限及其它数据（注：管理服务器只接收和处理认证信息、日志信息、设备参数等，不处理音视频数据流，因此数据量非常小，占用服务器资源很低，不会对管理服务器产生很大压力）。中心系统管理员有系统的最高管理权限，可以修改和设置系统内所有设备和用户的信息。各监控中心各分配一个管理员的用户，该用户有权限管理本所辖小区的所有监控设备和用户。这样就可以实现各级部门自主管理，但用户权限统一分配和验证。优点：有利于权限的统一分配，设备的统一管理，有利于系统的安全性和可维护性。

监控中心拓扑图:

客户端软件可实现以下远程监控所需要的基本功能:

- 远程预览：	通过网络获取前端图像，支持多画面分割，如 1/4/6/8/9/16 画面 分割显示，支持手动切换、自动轮巡，可以调节视频的亮度、对比度、饱和度、色度等参数。

- 远程配置：	通过网络配置、修改前端网络硬盘录像机的各项参数，同时也可 以远程升级网络硬盘录像机内部的应用程序，实现远程维护，减少了维护成本。

- 远程控制：	通过网络控制  PTZ  及其他辅助设备，如雨刷、灯等等；可通过 透明通道控制其他串行设备，如矩阵、报警控制器、门警、控制开关等等，也可 接收串行设备通过透明通道发来的数据，监控主机需要支持透明通道功能。

- 远程回放：	通过网络回放指定要回放的录像资料，支持快放、慢放、逐帧播 放、抓图等操作功能。

- 远程下载：	通过网络下载网络硬盘录像机内的录像资料。 远程监控辅助功能：语音对讲、语音广播等等。 客户端软件运行环境： 软件环境：Windows2000Professional or XP；

系统管理服务器功能：

硬件设备配置信息的管理：由服务器对报警设备和音视频处理设备等各项硬件进行注册，分类管理。报警设备的注册信息如：报警解码器的类型、端口地址、报警通道数等信息；报警设备报警信息的日志建档及管理。音视频终端（DVR）注册信息如：IP 通信地址、网卡MAC地址、音视频终端板卡的类型、通道数等信息。可对各项硬件设备的状态值可进行编辑并进记录。音视频终端设备的重起，不影响服务器端硬件配置信息的设置，硬件设备重新启动后即恢复到启动前硬件功能设置状态；

系统用户的管理：监控系统的所有用户由服务器端统一注册并进行管理，用户的注册包括用户名和密码的分配；用户的管理包括用户的登陆系统验证，用户权限的分配，用户的注销，系统并根据用户权限的不同等级设立优先权。系统并为每个用户建立日志，记录每个登陆用户的各项行为，以时间、触发信息类别建档。对于用户访问权限的管理，可定向于指定设备如：某一台电脑，确保信息的安全，防止泄密事件；

数据库技术的应用：

对于监控点众多的大中型远程监控系统，其结构较复杂，而且摄像机多、用户数多、报警信号多，给整个系统的管理与维护带来很大的不便。数字监控不仅改变了视音频的形态，使得系统通过 TCP/IP 网络形成了一个数字化的整体结构。使用数据库技术对可对整个系统进行配置与管理，对系统中的数据流进行有效的控制，从而使得监控系统的管理与维护变得更加容易。

集中远程监控管理系统采用SQL2000作为数据库服务器,数据库技术的特点就是通过建立一个数据模型，来存放相互间具有一定关系的数据，这样的数据模型称之为关系数据库。我们可以把系统中所有可以用数据的方式来表示的内容均存放在这个关系数据库中，如监控点的分布情况，摄像机的分布情况及与监控点的关系，用户的名称、密码、权限及其他相关属性，日志信息，以及其他需要管理的数据。

管理服务器具备的基本功能：

- 监控区域、监控点设备及用户信息表的管理与维护

- 用户权限的认证机制

- 异常事件、报警信号的转发机制

- 日志管理（操作、报警及异常事件日志的记录、查询与维护）

- 巡检和校时服务

中心电视墙显示系统：

中心大屏幕电视墙推荐使用CRT模拟监视器。每块监视器可以做到单画面或多画面分割显示。并可以做到编组定时轮巡功能。

电视墙服务器内嵌解码卡，其视频还原输出的实现方式如图所示：

# 五、设备参数与性能（详见投标文件报价表）

1、红外防水网络摄像机

产品系列：SB-W700AL系列

功能： 
1. 编码标准：把图像进行 MPEG-4 编码压缩，通过网络利用 TCP/IP 协议进行传输； 
2. 操作控制：通过网络对网络摄像机或镜头、云台和其他外部设备进行操作控制； 
3. 网络接口：内置一个 10M/100M 以太网 RJ-45 接口，可通过网络实现远程监控； 
4. 外部接口：内置一个并行 I/O 接口，可以连接外部传感器进行自动报警，也可以对外部设备进行控制或进行联动报警处理，支持联动报警的图像录像功能； 
5. 控制接口：内置一个 RS-485 串行接口，可以对镜头、云台进行控制，或连接其他外部设备； 
6. 组网方式：有中心的集中式管理与控制的监控网以及无中心的分布式监控网； 
7. 内嵌 WEB SERVER ：网络摄像机内部提供了一个 WEB SERVER ，允许用户从 PC 机使用标准的浏览器进行各种监控、操作； 
8. 安全机制：具有单独的安全机制，可以对操作本摄像机的用户进行分级别的权限验证； 
9. 升级维护：内置实时操作系统（ RTOS ），支持软件下载和配置设置，方便升级和操作管理。

10.联动报警输入/出

技术参数：

| 型号 | SB-W700AL红外网络摄像机 |
| --- | --- |
| 网络接口 | Ethernet 10/100M |
| 视频参数 | 编码格式t: MPEG-4 |
|  | 图像格式: D1（720*576），CIF(352*288), QCIF(176*144) |
| 协议 | TCP/IP,ARP,RARP,ICMP,DHCP,FTP,SMTP |
| 帧率 | PAL：25 F/s NTSC：30 F/s |
| 压缩率 | 200~500 : 1 |
| 用户连接数 | 20人同时连接 |
| CCD | 1/3 SONY CCD 感红外 540线 |
| 白平衡 | 自动 |
| 最低照度 | 0.3Lux at F1.2 |
| 电子快门 | AUTO 1/50 — 1/1200,00s |
| 镜头 | 4/6/8/12/16/25mm mm可选（可选配其他镜头） |
| 软件 | 可控制上千台复杂的网络监控 |
| 工作温度 | -10 ℃ ~55 ℃ |
| 湿度 | 20%~80%RHG |
| 电源 | DC 12V |
| 功率 | 7VA |
| 重量 | 1000g |
| 尺寸（长/半径） | 250mm/55mm |

2、红外半球网络摄像机

产品系列：SB-760RL系列

功能： 
1. 编码标准：把图像进行 MPEG-4 编码压缩，通过网络利用 TCP/IP 协议进行传输； 
2. 操作控制：通过网络对网络摄像机或镜头、云台和其他外部设备进行操作控制； 
3. 网络接口：内置一个 10M/100M 以太网 RJ-45 接口，可通过网络实现远程监控； 
4. 外部接口：内置一个并行 I/O 接口，可以连接外部传感器进行自动报警，也可以对外部设备进行控制或进行联动报警处理，支持联动报警的图像录像功能； 
5. 控制接口：内置一个 RS-485 串行接口，可以对镜头、云台进行控制，或连接其他外部设备； 
6. 组网方式：有中心的集中式管理与控制的监控网以及无中心的分布式监控网； 
7. 内嵌 WEB SERVER ：网络摄像机内部提供了一个 WEB SERVER ，允许用户从 PC 机使用标准的浏览器进行各种监控、操作； 
8. 安全机制：具有单独的安全机制，可以对操作本摄像机的用户进行分级别的权限验证； 
9. 升级维护：内置实时操作系统（ RTOS ），支持软件下载和配置设置，方便升级和操作管理。

技术参数：

| 名 称 | 网络半球 |
| --- | --- |
| 型 号 | SB-W760DR |
| 视频 | 输入 | 1Ch |
| 音频 | 输入 | 1Ch |
|  | 编码格式 | ADPCM |
| 图像分辨率 | D1（720*576），CIF（352*288），QCIF（176*144） |
| 视频 | 编码格式 | MPEG-4 |
|  | 压缩率 | 10:1-200:1(typical 30:1) |
|  | 帧率 | NTSC 30 帧/秒， PAL 25 帧/秒 |
| 网络 | 网络协议 | TCP/IP、HTTP、ARP、RARP、ICMP、DHCP、FTP、SMTP |
|  | 网络接口 | 10/100M base-T LAN(RJ-45) |
| 无线技术 |  |
| 图像传感器 | CCD | 1/3" SONY CCD,540线 |
|  | 电子快门 | AUTO 1/50—1/100，000秒 |
|  | 最低照度 | 0.5Lux/F1.2 |
|  | 白平衡 | 自动白平衡 |
|  | 增益 | 自动增益控制 |
|  | 信噪比 | >48db |
| 镜头 |  |  |
|  | 焦距长度 | 4/6/8/12/16/25mm mm可选（可选配其他镜头） |
| 红外可视距离 | 无 |
| 报警联动 | 4路报警输入，2路报警输出（干接点） |
|  | 支持 |
| 运动侦测 | 支持 |
| 软 件 | 提供完善的系统配置、多画面观看及录像软件，可管理上千台摄像机组成的复杂监控网络 |
| 电源及功耗 | DC 12V/ 5W |
| 工作环境 | 温度：-20℃～50℃，湿度：20%-80%RHG |
| 平均无故障运行时间 | 50000小时（与工作环境有关）； |
| 尺寸（长/宽/高）mm | 3寸 |

# 六、系统功能和特点

- 实时视频显示:

- 支持C/S,B/S两种架构的视频监控模式.可通过客户端软件或标准的IE浏览器进行视频监控.

- 支持多种画面浏览模式（大小画面，1，4，9，16，25，36以及全屏浏览）。

- 在远程客户端软件上，或电视墙上均可以实时显示前端任意一个监控点的图像。可以实现1、4、16、25等多种画面分割模式。可实现定时轮巡的预览组。

- 摄像机分组：支持按照监控区域、管理权限和实际使用情况（如行进路线）分组，设置简单。

- 轮巡：系统具备视频自动巡视功能，在可设守的间隔时间内对全网的监控点进行图像巡检，参与轮巡的对象可以任意设定，轮巡间隔时间可设置。

- 授权用户可以对前端视频的亮度,对比度,色度,饱和度等进行调整。

- 可实现25帧/秒的图像传输,视频图像质量可调,帧数可调,码流可调。可通过网络设定音视频编解码器的各种参数，如码率、品质、分辨率、制式、帧数、色彩、音量等。

- 摄像机信息设置与视频参加：设置系统内所有摄像机的位置、IP、别名、所在区域场所等信息。可以图像的任意位置叠加通道名称、时间、场地等字符信息；可在图像的签章位置叠加图片和黑屏框以屏蔽需隐藏的图像区域。

- 云台和快球控制功能：支持方向控制、自动扫描、预置位管理、光圈焦距管理、镜头缩放；云台速度可调；支持雨刷、电源开关控制；支持自定义辅助开关控制；支持摄像机锁定与解锁；方便进行云台/快球控制器的参数设定。

- 图像储存回放:

- 支持分布式存储结构，支持网络集中存储：录像内容可存储在PC客户端、可通过集中存储服务器存储在远程存储服务器上，用户可通过客户端软件对全网的录像文件进行统一管理和调用。

- 支持在同一显示器上多路画面同时回放：支持同时回放多个服务器或本地的多个存储通道的同一时间的录像文件，多达25画面同时同步回放。

- 支持本地/远程录像文件检索,回放功能。检索可以按日期、时间、类型、服务器、通道检索客户端本地或远程服务器端录像文件，检索后还可以按日期时间、通道、服务器、类型来过滤。

- 支持浏览及回放过程中的图像抓拍功能。

- 回放过程中录像文件支持多种播放控制方式（播放，暂停，停止，快放、慢放『四倍速』，单帧前进、后退）、连续播放、打印、缩放、备份、调节音量/色彩/对比度/色调等操作。

- 回放抓拍图片后可以进行电子模糊、锐化等操作。

- 回放过程中支持录像剪辑,录像备份,录像声音控制等功能.

- 支持节假日设定、预录像设置、录像文件最大长度设定、存储容量设置和状态显示。

- 支持文件生存期设定和录像状态（自动、手动、报警、移动侦测）显示。

- 录像工作表：可为每个摄像机指定录像工作表。工作表可按周一至周日以及节假日的不同时间段分别指定不同的动作设定，最小时间段可精确到每一刻钟。

- 视频联网

- 系统将各种信息数据都集中存储在数据库中，系统、用户、用户组、摄像机、编解码器、报警设备、云台、快球、串口、巡检、布撤防计划、录像计划等等，支持DNS域名解析服务，真正实现统一资料和统一编号。

- 系统操作界面对本地资源和对异地资源是一致的，用户从操作方式上感觉不到正在使用本地资源还是异地资源，用户对系统资源的控制能力仅仅受限于其权限和优先级。

- 系统任意节点增加或减少摄像机，对于整套系统不会造成任何的影响；任意新节点仅需要增加其相应的参数信息即可融入系统。

- 完备且安全的用户权限管理；支持精细权限设置和用户权限的全网漫游，支持用户优先级级别管理。

- 多标准算法支持：系统支持MPEG4、H.264视频编解码。

- 电子地图：用户自定义监控区域地图，可实现多层套用，层层深入的电子地图应用方式。

- 系统管理及安全控制

- 系统实行多级权限控制管理，按实际的管理架构对每个用户赋予不同权限等级，系统登录、操作都需要进行权限查验。

- 系统所有重要操作，如登录、控制、退出、报警确认等，均有操作记录，系统可对操作记录进行查询和统计。

- 局部配置调整后，自动更新全网系统配置，方便维护管理。

- 具有系统设备主动巡检功能，可主动发现网络上的视频设备故障，可提醒主控中心设备检修。

- 具有网络容错能力，当网络恢复正常后系统也能重新正常工作，不会受到网络错误的影响。

- 支持软件远程升级。

- 方便一致的全网设备和配置的管理

- 系统统一管理和注册视频处理设备、控制设备和报警设备。对各项硬件进行注册，分类管理。音视频终端（DVR）注册信息如：IP 通信地址、网卡MAC地址、音视频终端板卡的类型、通道数等信息。报警设备的注册信息如：报警解码器的类型、端口地址、报警通道数等信息；报警设备报警信息的日志建档及管理。可对各项硬件设备的状态值可进行编辑并进记录。音视频终端设备的重起，不影响服务器端硬件配置信息的设置，硬件设备重新启动后即恢复到启动前硬件功能设置状态。

- 用户能够直接通过网络对设备进行配置管理和控制，所有管理功能，都能够在任意无端通过网络进行。通过监控所有编码器的状态，方便定位故障设备，在系统运行状态下可以对各编码器进行维护、检修、升级，而不会影响整个系统。

- 报警处理功能:

- 报警接入：系统能接入各种标准的报警探测器，包括红外对射、双鉴探测等；支持多种型号报警盒和报警主机的连接。

- 远程报警及联动控制：检测多路报警信号，当发生报警时，自动启动各种对应的联动设备，将视频切换到相对应的摄像机，触发自动录像，通过网络向监控中心报警，客户端弹出报警信息提示。

- 支持报警点远程布防,撤防,解除操作。

- 支持远程控制前端灯光照明设备。

- 报警联动工作表：在客户端为每个报警输入指定报警联动工作表。工作表可按周一至周日以及节假日的不同时间段分别指定联动哪些报警输出。可以方便地对报警点设置布防计划。

- 报警参数设置：设定报警盒型号、串口等物理参数；客户端显示报警输入/输出、运动检测、视频丢失的细节信息列表；设定报警显示次序。

- 提供语音报警,远程录音文件报警等.

- 报警信息管理功能.可以实现多种方式查询报警日志.

- 可设置报警点触发后联动快球预置位等功能.

- 可同时处理多个报警点同时报警.

# 七、软件界面截图

软件界面截图

- 网络硬盘录像机服务端界面：

- 普通客户端软件界面：

- 超级客户端软件界面：

- IE客户端登录界面：

- IE客户端主界面：

- IE客户端文件回放界面：

- 系统配置程序界面：